СОГЛАСОВАНО:										      УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации МО «Хиславичский район»				                 Генеральный директор

Смоленской области								                           ООО «Оптимальная тепловая энергетика»

________________П. П. Шахнов				                                     	       ________________Т. Э. Логунова

«____»______________2017 г.								       «____»____________2017 г.

# П Л А Н

взаимодействия городских служб: полиции, подразделений пожарной охраны, службы газового хозяйства,

скорой помощи, городских электрических сетей, водопроводно-канализационного хозяйства

при ликвидации возможных аварий и предотвращения несчастных случаев

на газовых котельных ООО «ОТЭН» в п. Хиславичи

| Вид аварии | 1. Действия дежурного персонала |
| --- | --- |
|  | ООО «ОТЭН» | Бригада дневного дежурства Хиславичской газовой службы | Государственной противопожарной охраны | Полицейской службы | Скорой помощи | Электро-сетей | Водоканала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Получение извещения о пожаре, взрыве, загазованности котельной, работающей на природном газе | Высылает аварийную бригаду. Оповещает: полицию – 02, 8(48140)2-23-71 скорую помощь – 8(48140)2-21-05 электросети – 31-03-33 газовую службу - 04, 8(48134) 4-13-99, 8(48140)2-10-11-в раб. дни пожарную охрану – 01, 8(48140)2-22-01 водоснабжение –8(48140)2-17-80 ЕДДС по Смоленской области– 112, 62-44-44 | Высылает бригаду к месту аварии. | Диспетчер (радиотелефонист) высылает силы и средства Смоленского гарнизона пожарной охраны согласно расписания выезда. При необходимости вызывает: газовую службу - 04, 8(48134) 4-13-99 8(48140)2-10-11-в раб. дни скорую помощь – 8(48140)2-21-05 эл. сети – 31-03-33 | Высылает наряд. Поддерживает радиосвязь. | Высылает машину скорой помощи. Информирует полицию о пострадавших и потерпевших. | Высылает аварийную машину. Поддерживает радиосвязь. | Обеспечивает водоснабжение (пожарные гидранты). Высылает аварийную машину. |
| 2. Действия оперативно-выездных бригад |
| 1. Пожар | Отключает подачу газа во внутренние газопроводы котельной. Принимает меры по предотвращению взрыва. Проверяет на загазованность соседние помещения. Оказывает помощь пострадавшим. Организует тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения. | Высылает бригаду к месту аварии. Отключает подачу газа в наружные газопроводы при необходимости, исходя из конкретной ситуации аварии. | Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ. Осуществляет общее руководство тушением пожара. Действует согласно плану ликвидации аварии. Оказывает помощь пострадавшим. Принимает меры по предотвращению и ликвидации пожара. Координирует действия администрации и персонала объекта, служб жизнеобеспечения посредством создания штаба пожаротушения. При угрозе распространения пожара принимает меры к эвакуации людей на безопасное расстояние. | Обеспечивает выезд на место происшествия следственно-оперативной группы. Организует оцепление и охрану общественного порядка на месте пожара. Устанавливает количество пострадавших и погибших, причину пожара. Организует взаимный обмен информацией со всеми службами, участвующими в ликвидации последствий пожара | Оказывает медицинскую помощь пострадавшим. | По требованию руководителя пожарной охраны отключает или обеспечивает электроэнергией объект. Оказывает помощь пострадавшим. | Обеспечивает водоснабжение (пожарные гидранты). |
| 2. Взрыв газо-воздушной смеси. | Действует согласно плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве. Оказывает помощь пострадавшим. | Действия те же | Проведение авариийно-спасательных работ. Принимает меры по предотвращению и ликвидации последствий аварии. Координирует действия администрации и персонала объекта, служб жизнеобеспечения посредством создания штаба пожаротушения. При угрозе распространения пожара принимает меры к эвакуации людей на безопасное расстояние. Оказывает помощь пострадавшим. | Действия те же | Оказывает помощь пострадавшим. | Действия те же |  |
| 3. Авария на газопроводе. | Осуществляет общее руководство работами. Действует согласно плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве. | Действия те же | Принимает меры по предотвращению и ликвидации последствий аварии (определение опасной зоны, организация перекрытия газопровода и т.д.). Координирует действия администрации и персонала объекта, служб жизнеобеспечения посредством создания штаба пожаротушения. | При необходимости обеспечивает оцепление и охрану общественного порядка в местах утечки газа, обеспечивает эвакуацию людей на безопасное расстояние. | Находится в готовности для оказания медицинской помощи пострадавшим. | Действия те же |  |
| 4. Отравление продуктами сгорания или удушье газом | Производит проветривание помещений. При необходимости отключает газоснабжение. Оказывает помощь пострадавшим Выясняет причину отравления или удушья, извещает руководство. Составляет акт расследования. |  | Проведение аварийно-спасательных работ. Производит проветривание помещений. Оказывает помощь пострадавшим. Координирует действия администрации и персонала объекта, служб жизнеобеспечения посредством создания штаба пожаротушения. | Организует выезд следственно-оперативной группы для установления причин отравления или удушья, определяет количество погибших и пострадавших, при необходимости организует эвакуацию людей. | Оказывает помощь пострадавшим |  |  |

Примечания: 1. Размещение автотранспорта специальных служб на месте аварии производится по согласованию с руководителем работ.

2. Место аварии представители специальных служб покидают с разрешения руководителя работ аварийно-диспетчерской службы.

Разработал:	Главный инженер ООО «Оптимальная тепловая энергетика»                                                                           Л.И. Янковская

Согласовано:

Главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Рославле	В.В. Шлюшенков

Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области»

майор внутренней службы	С.А. Пармененков

Врио Начальника МО МВД России «Починковский»

подполковника полиции 	Р. Н. Алейников

Главный врач ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 	Е.Л. Шевелёва

Начальник Хиславичского РЭС	А.В. Крекер

Начальник МУП «Жилищно-коммунальный сервис» 	Н. Н. Гаврилов