# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРОЕКТ от 23 мая 2021 г. №

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.,  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Хиславичского района,

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования  «Хиславичский район» Смоленской области  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области В.И.Златарева.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области.

И.п. Главы муниципального образования

«Хиславичский район»

Смоленской области                                                                                                                   В.И. Златарев

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие

влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат - умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура + 4,3 градуса. Наиболее холодный месяц - январь (-9,4 градуса), наиболее теплый - июль (+17,1 градуса). Норма осадков в районе — 691 мм. Основная часть (457 мм) приходится на период апрель — октябрь, за год в среднем 185 дней с осадками более 0,1 мм.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря и февраля, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе.

2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального образования «Хиславичский район»

Смоленской области

Территория муниципального образования «Хиславичский район» в административных границах составляет 1161 кв.км. На территории района находятся 146 населенных пунктов, 6 сельских поселений и 1 городское поселение. Общая численность населения составляет 7618 чел., в том числе по поселениям:

| № н/п | Поселения | Кол-во проживающего населения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хиславичское городское поселение | 3812 |
| 2. | Владимировское сельское поселение | 130 |
| 3. | Городищенское сельское поселение | 971 |
| 4. | Кожуховичское сельское поселение | 732 |
| 5. | Корзовское сельское поселение | 819 |
| 6. | Печерское сельское поселение | 766 |
| 7. | Череповское сельское поселение | 379 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет каменного угля, дров и природного газа.

Риски возникновения аварий, масштабы  и  последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- перебои в подаче природного газа;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1. Организация управления ликвидацией аварий на

тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2. Силы и средства для ликвидации аварий

тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 2 операторами (кочегарами) котлов, 2 аварийными бригадами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальное образование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Хиславичское муниципальное образование | 2 | 2 | 8 | 4 | Немедленно |

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации поселения и Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 3)

3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области через ЕДДС района.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Хиславичского  района.

П О Р Я Д О К

действий звена муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы Единая дежурно-диспетчерские службы Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области МУП «Жилкомсервис» ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» РЭС Хиславичского района КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | ЕДДС Хиславичского района |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; - подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; - обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+ (0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Дежурно-диспетчерские службы Единая дежурно-диспетчерские службы Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области МУП «Жилкомсервис» ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» РЭС Хиславичского района КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - оповещение и сбор КЧС и ПБ МО (по решению председателя КЧС и ПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, Глава Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрации и ДДС муниципальных образований | Ч + 2ч.00мин. | Дежурно-диспетчерские службы Единая дежурно-диспетчерские службы Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области МУП «Жилкомсервис» ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» РЭС Хиславичского района Хиславичский газовый участок ОАО «Смоленскоблгаз»; КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Представление в МЧС по Смоленской области доклада по форме 1/ЧС. | Ч + 2ч.00мин. | ЕДДС района |
|  | Проведение заседания КЧС и ПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения ,учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ПБ Хиславичского муниципального образования Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского муниципального образования |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч+2ч. 30 мин. | По решению КЧС и ОПБ муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы Администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главы Администрации МО). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского МО |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС района |
| . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| . | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС района |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Пункт полиции по Хиславичскому району |
|  | Доведение информации до ЦУКС по Смоленской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района |
|  | Доклад в МЧС России по Смоленской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.10 мин. | Дежурный диспетчер ЕДДС района |
|  | Организация взаимодействия с оперативной группой Департамента по жилищной политике и энергетике Смоленской области | Ч+8ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | Единая дежурно-диспетчерские службы Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области МУП «Жилкомсервис» ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» РЭС Хиславичского района КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |
|  | Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района, ЕДДС района |
|  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ муниципального образования о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ПБ Хиславичского муниципального образования |
|  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность Спасательные службы. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ муниципального образования | Дежурно-диспетчерские службы Единая дежурно-диспетчерские службы Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области МУП «Жилкомсервис» ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» РЭС Хиславичского района КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области |
|  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района |
|  | Доклад в оперативный штаб при Администрации Смоленской области по ликвидации ЧС и ПБ о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ЧС и ПБ Хиславичского муниципального образования |
|  | Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ Хиславичского муниципального образования |
|  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского района |
|  | Подготовка и представление доклада в Администрацию Смоленской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Хиславичского район |
|  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель КЧС и ПБ Хиславичского муниципального образования |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от №

Теплоснабжающие организации муниципального образования «Хиславичский район»

Смоленской области

| Район | Теплоснабжающая организация поселения | Юридический адрес, телефон факс, эл. адрес | Котельная (номер, основной вид топлива) | Место нахождения | Телефон котельной | Год вода в эксплуатацию | Месяц и год проведения очередного планового ремонта | Наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность) | Наличие, наличие и количество резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хиславичский | ООО» ОТЭН» | г. Смоленск | природный газ | Смоленская область, п. Хиславичи, пер. Школьный д.4 |  | 2012 | - | - | - |
| Хиславичский | МУП «Жилкомсервис | Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская д.116 | природный газ | Смоленская область, ул. Берестнева |  | 2004 | 06.2016г. | - | - |
| Хиславичский | ОАО «Газтеплосервис» | г. Смоленск | природный газ | Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище |  | 2018 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от г. №

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования

«Хиславичский район» Смоленской области

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КЧС Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области ООО «ОТЭН» ОАО «Газтеплосервис» МУП «Жилкомсервис» | 3 4 4 4 | 1 2 2 | п. Хиславичи, ул. Советская д.23 г. Смоленск, п. Хиславичи, ул. Советская д.116 г. Смоленск | 20 мин 3 часа 20 мин 3 часа | 89156433302 89501116417 89043605306 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения  муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования  «Хиславичский район» Смоленской области

от                г.  №

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электроды 4 мм | кг | 10 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 15 мм | м | 25 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 20мм | м | 20 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 25 мм | м | 12 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 57 мм | м | 10 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 76 мм | м | 8 | МУП «Жилкомсервис» |
| Труба 150мм | м | 10 | МУП «Жилкомсервис» |
| Сальниковая набивка 6-12мм2 | кг | 14 | МУП «Жилкомсервис» |
| Электродвигатель 15 кВт | шт | 1 | МУП «Жилкомсервис» |
| Задвижка 50мм | шт | 2 | МУП «Жилкомсервис» |
| Задвижка 80мм | шт | 2 | МУП «Жилкомсервис» |
| Задвижка 100мм | шт | 2 | МУП «Жилкомсервис» |
| Задвижка 150мм | шт | 2 | МУП «Жилкомсервис» |
| Металл листовой разный | т | 0,5 | МУП «Жилкомсервис» |
| Уголок разный | т | 0,5 | МУП «Жилкомсервис» |